COMPRA DIRECTA

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL LLAMADO A COMPRA DIRECTA  PARA LA ADQUISICIÓN DE CONJUNTOS COMPUESTOS POR BALASTO, CONDENSADOR  E IGNITOR PARA LAMPARAS TUBULARES DE SODIO  ALTA PRESION DE   100, 150, 250 y 400 W .

ARTÍCULO  1°: NORMATIVA.

En todo lo no previsto por el presente Pliego, rige lo dispuesto por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales.

ARTÍCULO  2°: OBJETO.

El objeto de la presente convocatoria es la adquisición de:

Item 1.1- 500 (quinientos) conjuntos completos (balasto, condensador e ignitor del tipo serie) para lámpara de sodio de alta presión, tubular de 100 W.

Item 1.2-24 (veinticuatro) conjuntos completos (balasto, condensador e ignitor del tipo serie) para lámpara de sodio de alta presión, tubular de 150 W.

Item 1.3.- 24 (veinticuatro)conjuntos completos (balasto, condensador e ignitor del tipo serie) para lámpara de alta presión (HPIT), tubular de  250 W.

Item 1.4.- 48(curentaiocho) conjuntos completos (balasto, condensador e ignitor del tipo serie) para lámpara de alta presión (HPIT), tubular de  400 W.

ARTÍCULO 3º:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consideraciones eléctricas.

Los elementos deberán ser aptos para ser conectadas a una tensión de red de 230 V +/- 5 % valor eficaz y una frecuencia de 50 Hz. Para estas variaciones, el rango de variación de la tensión en bornes de la lámpara deberá encontrarse en los valores limites para la cual fue diseñada.

Balastos

Los balastos deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 922 y IEC 923.

Los balastos irán provistos de un sistema de conexión a la bandeja mediante un tornillo.

Dispondrán de una regleta de conexión que permita el paso de cables de hasta 2.5mm2 de sección. Dicha regleta deberá estar firmemente sujeta a la carcasa de la reactancia.

Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre o de aleación de cobre u otro material apropiado no corroible.

Los balastos deberán ser del tipo “interior”, y cumplirán lo especificado en la norma IEC 922 sección 2 “Prescripciones de seguridad” item 7.1 “Protección contra contactos accidentales con las partes activas”.

Condensadores.

Los condensadores destinados a la corrección del factor de potencia, deberán cumplir las siguientes exigencias:

a.- Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión máxima de servicio en voltios, la capacidad nominal en microF, la frecuencia nominal en Hz y los límites de temperaturas de funcionamiento.

b.- Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal. El barnizado y esmaltado para la oxidación de piezas metálicas, no son admisibles como protección entre contactos fortuitos, no considerándolos con suficiente aislamiento.

c.- Las conexiones se efectuarán mediante terminales “Faston” y deberán fijarse de tal forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión.

d.- Las piezas conductoras de la corriente deberán ser de cobre o de aleación de cobre u otro material apropiado no corroible.

e.- El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y el refractor metálica exterior será, como mínimo de dos megohmios y resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2000 voltios de la frecuencia de 50 Hz.

f.- Los condensadores serán secos y autorregenerables.

g.- Los condensadores deberán ser capaces de corregir el factor de potencia de forma que sea mayor o igual que 0.92. Serán desestimadas las propuestas que no cumplan con este requerimiento.

Arrancadores de conexión serie para lámparas de sodio alta presión.

Conjuntamente con el balasto se suministrará el correspondiente arrancador, formando un conjunto homogéneo que deberá cumplir con las características del equipo en el cual se instale.

Deberán cumplir con la norma IEC 662.

Deberán llevar inscriptas de forma imborrable sus características eléctricas, marca del fabricante, tipo de lámpara para el cual es adecuado y esquema de conexión.

Dispondrá de una regleta de conexión que permita el uso de cables de hasta 2.5 mm2 de sección.

Se conectará de forma que los impulsos incidan en el contacto central de la lámpara.

En la tabla siguiente se describen las características de los valores de impulsos para el sistema americano y europeo.

| Características de impulso. |  |
| --- | --- |
|  | Sistema AmericanoSistema Europeo. |
| Altura (V) | 2.225+/-252.775+/-25 |
| Forma onda | CuadradaSenoidal |
| Dirección | Un impulso negativo durante elUn impulso positivo durante el |
|  | Semiperiodo negativo de la ondasemiperíodo positivo de la onda |
|  | Senoidal de tensión.senoidal de tensión. |
| Posición | Comprendido entre los 80 y 100Comprendido entre 80 y 90 grados |
|  | Grados eléctricos de la onda eléctricos de la onda senoidal de |
|  | De voltajevoltaje |
| Tiempo máximo de | 0.1 microS0.6 microS |
| subida T1 |  |
| Tiempo duración | 0.95+/-0.05 microS0.95+/-0.05 microS |
| del impulso T2 |  |
| Frecuencia del | Uno por cicloUno por ciclo |
| impulso |  |

# ARTÍCULO  4°: DATOS.

Los oferentes establecerán en sus propuestas todas las especificaciones técnicas de lo ofrecido. El oferente podrá incluir en su propuesta todo otro dato que juzgue de interés para la evaluación de la misma.

Deberá indicar en forma clara, en la literatura técnica entregada, las referencias de los materiales ofertados. Si no se establece la mencionada identificación la Administración no tendrá en cuenta la información técnica suministrada.

El oferente deberá suministrar, independientemente de que estos datos se encuentren en los catálogos,  los siguientes datos garantizados:

a.- Marca, procedencia y modelo.

b.- Potencia nominal

c.- Intensidad nominal.

d.- Factor de potencia lámpara-balasto.

e.- Temperatura máxima nominal de funcionamiento.

f.- Incremento de temperatura admisible de un arrollamiento.

g.- Sección del conductor en el arrollamiento.

h.- Dimensiones del conjunto.

i.- Normas bajo las cuales se rige la fabricación

Se sobreentenderá que todos los datos suministrados tienen el carácter de compromiso, vale decir que en el momento de la recepción, la Intendencia de Montevideo, exigirá una estricta correspondencia entre lo entregado y lo establecido en la propuesta así como con la muestra presentada .

ARTÍCULO  5°: ANTECEDENTES

Los licitantes que posean antecedentes y/o referencias de contratos similares podrán adjuntarlos a su propuesta, debiendo acreditarlos mediante documentación probatoria suficiente de la que resulte la eficacia del trabajo efectuado, a efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de las propuestas por la Administración.

# ARTÍCULO 6°: FORMALIDADES DE LAS PROPUESTAS.

I) Las propuestas serán redactadas en idioma español, escritas en forma mecanografiada, debidamente firmadas por el representante de la empresa, foliadas en el margen inferior izquierdo de la misma, y  material gráfico que la empresa suministre, el cual podrá ser presentado en una sola vía.

Las ofertas podrán presentarse personalmente en el Municipio D General Flores 4694 esq Bage (entre Carreras Nacionales y Corrales) , o enviarse por correo contra recibo, o por FAX (25148807), no siendo de recibo si no llegaren a la hora dispuesta para el comienzo del acto de apertura. Las ofertas que se presenten antes del acto de apertura, deberán dejarse en el buzón en el día correspondiente a la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del oferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha y hora de apertura.

II) MATERIAL GRÁFICO E ILUSTRATIVO.

Las propuestas deberán acompañarse de catálogos, folletos, etc. de lo  ofrecido, documentación que deberá ilustrar sobre la forma de operar de los elementos, su funcionamiento, sus aplicaciones, su mantenimiento, sus dispositivos especiales, etc.

Dicha documentación, en caso de no estar redactada en idioma español, en sus partes fundamentales, deberá estar traducida al mismo.

La Intendencia de Montevideo, si a su juicio lo juzgare oportuno, podrá solicitar a los interesados, la traducción de aquellas partes que no lo hayan sido.

Todos estos elementos serán presentados en UNA SOLA VIA, debidamente identificados y por separado de la propuesta en sí, a la que deberá agregarse por escrito, un detalle pormenorizado de todo este material, a efectos del control del mismo en el acto de apertura.

Todos los elementos agregados a la propuesta, tales como catálogos, especificaciones técnicas, dibujos, fotografías, etc., se considerarán parte constitutiva de aquella y complemento de la información para definir las características de lo ofrecido, por cuya razón deberán ser individualizadas, testando todo aquello que no corresponda a lo ofertado.

III)  MUESTRAS.

1.- Presentación:

El oferente entregará un conjunto (balasto y condensador e ignitor) de cada tipo, en carácter de muestra del material ofrecido, en el Municipio D General Flores 4694 esq Bage (entre Carreras Nacionales y Corrales) treinta minutos antes de la hora fijada para la apertura.

La no presentación de las mismas podrá implicar la desestimación de la oferta.

2.- Retiro:

Las muestras deberán retirarse dentro de los siguientes plazos:

. No adjudicatarios:  dentro de los 60 días contados a partir del día siguiente

al de la comunicación de adjudicación definitiva.

.Adjudicatarios:  dentro de los sesenta días contados a partir del día

siguiente al de la fecha de la recepción definitiva. La devolución se hará

contra entrega de recibo.

Una vez transcurrido dicho plazo, las muestras quedarán sin valor alguno a

los efectos de su devolución y no habrá derecho a reclamación alguna.

# Los gastos por inconvenientes ocasionados en caso que el material entregado no coincida con la muestra original, serán de cargo del adjudicatario.

En el acto de apertura de ofertas, se deberá presentar el original de la constancia de haber presentado muestras, y se acompañará copia de la misma a la oferta.

# ARTÍCULO  7°: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Las ofertas serán mantenidas por un plazo mínimo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 8°:  PRECIO.

Se deberá cotizar el precio unitario y el precio total de cada ítem.

Se acepta la posibilidad de presentar precios diferenciales por cantidades a adjudicar

La cotización únicamente podrá ser formulada en condición plaza, en moneda nacional uruguaya o en dólares estadounidenses.

Los impuestos deberán discriminarse del precio; en caso de que no se realice de esa manera, se entenderá que estos se encuentran incluidos en el mismo.

Se entiende por mercadería de recibo, aquella entregada en destino, libre de todo otro gasto. El precio comprenderá en todos los casos, el flete y descarga de la mercadería cotizada en un sitio (colocada en galpón) a determinar por el Municipio D

# ARTÍCULO 9°: FORMULA PARAMETRICA:

Los precios cotizados en condición plaza en pesos uruguayos serán ajustados de acuerdo a la siguiente fórmula:

P = Po  (  0.8 M / Mo + 0.2 D/Do )

P =   Precio Ajustado.

Po = Precio de la Oferta.

M =   Valor del conductor de cobre, sección: 2.00 mm2 correspondiente al mes anterior según la lista Oficial de Precios de la Dirección Nacional de Arquitectura  - M.T.O.P.

Mo =   Valor del conductor de cobre, sección: 2.00 mm2 correspondiente al día anterior al de apertura de la licitación según la lista Oficial de Precios de la Dirección Nacional de Arquitectura  - M.T.O.P.

D =  Cotización promedial diaria del Dólar Interbancario Fondo BCU, tipo vendedor, fijada por el Banco Central del Uruguay correspondiente al día anterior al de entrega de la mercadería.

Do = Cotización del Dólar (igual fuente que el anterior), correspondiente al día anterior al de apertura de la licitación.

ARTÍCULO 10°: FORMA DE PAGO:

El pago de cada factura se realizará como máximo a los treinta (30) días calendario, contados a partir de su presentación en la Contaduría General.

La Intendencia de Montevideo podrá realizar el pago con cheques de pago diferido, acordándose en su momento con el adjudicatario, las condiciones de los mismos.

En caso que el pago en moneda nacional se realice pasados los treinta (30) días, contados desde la presentación de la factura en la Contaduría General, se aplicará el 50% de la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, Ley 14.095-Circular 1965) vigente en el mes de vencimiento de los antes referidos treinta días y solamente por los días que superen dicho plazo.

La factura por el ajuste de precios en moneda nacional, si correspondiera, se presentará por separado de la factura principal correspondiente y se abonará también dentro del plazo antes establecido.

No se liquidan intereses para pagos en moneda extranjera.

DESCUENTO PRONTO PAGO: La empresa deberá establecer el descuento pronto pago para el caso de cobrar dentro de los primeros 10 días y entre los 11 y los 20 días de presentada cada factura en Contaduría General, lo que será evaluado en cada pago por el Departamento de Recursos Financieros al momento del pago.

# ARTÍCULO  11°: PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

A los efectos de la aplicación de lo previsto en el Art. 9.5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en lo referente a la preferencia a los productos nacionales frente a los extranjeros, los proponentes que deseen acogerse a este régimen deberán indicar claramente el origen de los productos cotizados y su porcentaje de integración nacional, debiendo presentar el certificado de origen nacional expedido por la Cámara de Industrias del Uruguay. Se deja constancia que se aplicará el citado régimen de preferencia, en todos los procedimientos de compra, sin importar el monto.

# ARTÍCULO  12°: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS.

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia de Montevideo determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a las condiciones estipuladas para la presente licitación. Para los fines de esta cláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la compra  cuando satisfaga las condiciones esenciales estipuladas en dichos documentos.

Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la compra, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio:

a)   Características técnicas..

- Precio sin tener en cuenta descuento pronto pago

c)   Plazo de entrega.

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de compra de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

# ARTÍCULO  13°: MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES

La Intendencia de Montevideo podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del T.O.C.A.F recurrir a los institutos de mejoramiento de ofertas y/o entablar negociaciones paralelas con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de calidad y/o precio.

ARTÍCULO  14°: FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La I.M. podrá adjudicar a varios oferentes en forma parcial, los cantidades que estime convenientes.

# ARTÍCULO 15°: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

# NOTIFICACIÓN.

## El contrato se considerará perfeccionado con la notificación al adjudicatario del acto administrativo de adjudicación.

## La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

## a) Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la cual podrá ser enviada en forma válida mediante vía fax.

b) Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera, la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación, la Intendencia de Montevideo podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ARTÍCULO 16º: PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD DEL SUMINISTRO.

Para verificar la calidad de los suministros, la IM  dispondrá de la realización de ensayos de los items solicitados conforme a las normas y/o procedimientos indicados en el presente pliego.

A tales efectos podrá utilizar los servicios de UNIT o el IIE como organismos certificadores y de los servicios del IIE o Laboratorio de UTE como entes de referencia para la realización de ensayos.

Los errores de medida que se tengan en los ensayos y/o procedimientos serán considerados de modo de no perjudicar al oferente o al adjudicatario.

La tolerancia de los resultados de ensayo y/o procedimientos respecto a los datos garantizados por el proveedor, que resulten en un valor mensurable, será el indicado en las normas o especificado en el presente pliego.

El procedimiento a utilizarse para verificar la calidad  será:

1. - Verificación de la oferta.

La IM se reserva el derecho de rechazar la oferta si verifica que alguno de las especificaciones técnicas y/o datos garantizados no es cumplido por las muestras presentadas.

Se subraya que la aceptación de la muestra no podrá ser interpretada en ninguna circunstancia como causal de aceptación del suministro a entregar por el adjudicatario del contrato.

En virtud de los ensayos a que serán sometidas las muestras, las que no fueran adjudicadas serán devueltas en el estado que salgan de los mismos.

Para verificar la oferta la IM podrá solicitar al oferente:

1.1.- Ensayos de tipo (los mismos deberán tener una vigencia no mayor a 5 años)

1.2.- Protocolos de ensayos

1.3.- Homologaciones por instituciones de reconocido prestigio.

Para le presente licitación se deberá presentar con la oferta, informe de ensayos de tipo (1.1), que incluyan la verificación de las características definidas en la columna II de la tabla IV y V,  y antecedentes si el oferente los tuviera, de ensayos de los materiales ofertados en el país o la región(1.3).

2. - Verificación en el período de fabricación.

La I.M. se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos cubiertos por las especificaciones técnicas o datos garantizados en el período de fabricación, en la época del embarque o en cualquier otro momento que juzgue necesario. Para ello deberán ser proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso a los laboratorios, dependencias donde están siendo fabricados los equipos en cuestión, locales de embalaje, etc., así como proporcionar personal calificado para brindar información y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio, personal para la ejecución de los ensayos en fábrica y en caso que la fábrica estuviera fuera de los límites de Montevideo, estadía de un técnico de la IM en sitio (4 días, traslados en país de origen, alojamiento y viáticos) correrán por cuenta del Adjudicatario. Los costos de traslados a fábrica corren por cuenta de la Administración.

3. - Verificación de los datos garantizados en la recepción de lotes.

Previo a la recepción definitiva podrá realizarse una verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o datos garantizados:

3.1.- Inspección de la mercadería en la entrega.

3.2.- Ensayos de taller de cada uno de los lotes de acuerdo al muestreo definido en la presente licitación.

3.3.- De acuerdo a los resultados anteriores o si la IM lo considera necesario, Ensayos de Recepción realizados en laboratorios externos o en laboratorios del fabricante bajo certificación de un organismo de reconocido prestigio.

Para la presente licitación se realizarán las siguientes verificaciones en el momento de la entrega:

·	En 3.1 cantidad de mercadería entregada y marcado correspondiente a lo establecido por la norma y las especificaciones del presente pliego.

·	En 3.2 utilizando una lámpara de referencia (envejecida) y en las mismas condiciones eléctricas se registrarán los siguientes parámetros eléctricos del conjunto equipo-lámpara : potencia, Intensidad, factor de potencia, tensión en bornes de la lámpara y Temperatura.

Por lo menos se realizarán inspecciones sobre 3 unidades elegidas al azar de cada item en presencia del adjudicatario y comprador cada 100 o fracción de cada lote.

Realizada la verificación, para que se considere que hubo falla basta que una unidad no cumpla con lo especificado en uno de los items. Se considera falla cuando los parámetros medidos  tengan una error mayor al 3 % del valor promedio de los parámetros de la muestras obtenidas.

En caso de presentarse falla la IM tomará las acciones que considere más convenientes tales como rechazar la partida, efectuar la totalidad de los ensayos de recepción de los Lotes de acuerdo a las normas solicitadas o volver a repetir los ensayos de verificación de todos a algunos de los datos garantizados.

Para la recepción definitiva, la IM realizará la verificación de los datos garantizados y los especificados en las columnas III de las Tablas IV y V, los ensayos según norma IEC de ignitores y condensadores.

Los ensayos de recepción de lotes se efectuarán en laboratorios externos o en los laboratorios del fabricante bajo la certificación del organismo certificador.

El control se realizará por muestreo y el lote será aceptado si la cantidad de defectos en la muestra cumple con el criterio de aceptación.

Se realizará una inspección por atributos según lo especificado en la norma UNIT 472 utilizando un plan de muestreo doble de AQL = 4 %, nivel de inspección normal.

El tamaño de la muestra se determinará en función del tamaño del lote según lo especificado en la norma UNIT 472.

Los costos de estos ensayos de recepción serán a cargo del oferente y los costos de inspección realizada por el organismo certificador (en origen o localmente) serán de cuenta de la IM.

TABLA IV. Balastos para lámparas de descarga. IEC 922.

| ENSAYO | II | III | IV | Item de la norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marcado | X | X | X | 1-6 |
| Protección contra contactos accidentales con las partes activas | X | X | X | 2-7 |
| Bornes | X | X | X | 2-8 |
| Puesta a tierra | X | X | X | 2-9 |
| Resistencia a la humedad y aislamiento | X | X | X | 2-10 |
| Ensayo de impulso de A.T. | X | X | X | 2-11 |
| Endurancia térmica de los bobinados | X |  |  | 2-12 |
| Calentamiento | X | X | X | 2-13 |
| Partes conductoras de corriente y conexiones | X | X | X | 2-14 |
| Líneas de fuga y distancias en el aire | X | X | X | 2-15 |
| Resistencia al calor, al fuego y a las corrientes de fuga. | X |  |  | 2-16 |
| Resistencia a la corrosión. | X |  |  | 2-17 |

TABLA V. Balastos para lámparas de descarga IEC 923.

| ENSAYO | II | III | IV | Item de la norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de potencia | X | X | X | 0-6 |
| Corriente absorbida | X | X | X | 0-7 |
| Forma de onda | X | X | X | 0-8 |
| Protección contra las influencias magnéticas | X |  |  | 0-9 |
| Ajuste del balasto | X | X | X | 1-11 |
| Corriente de cortocircuito | X | X | X | 1-12 |
| Tensión a circuito abierto | X | X | X | 1-13 |

ARTÍCULO  17°: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA.

1.- Recepción provisoria.

La  Administración realizará una recepción provisoria de la mercadería realizando la verificación de los datos garantizados. La recepción provisoria habilitará al adjudicatario a presentar las facturas correspondientes e iniciar las gestiones de cobro.

2.- Recepción definitiva.

La Administración hará la recepción definitiva de la mercadería adjudicada a los 180 (ciento ochenta) días de haberse realizado la recepción provisoria de la totalidad del suministro. La recepción definitiva habilitará al adjudicatario a recuperar el depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento. Hasta que no se realice la recepción definitiva el adjudicatario será responsable de las deficiencias o incumplimientos (en el material recibido) que la Administración pudiese constatar.

Los incumplimientos a las condiciones exigidas podrán verificarse en:

a.- Mercadería sin uso en el momento de remover el  packing   y previamente a ser instaladas.

b.- Mercadería ya instalada en la vía publica.

c.- En la mercadería ensayada según lo establecido en el

artículo “PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE

CALIDAD DEL SUMINISTRO”

ARTÍCULO 18º:  REPOSICIÓN DE MERCADERÍA.

El adjudicatario, previamente a la realización de la recepción definitiva, deberá sustituir toda aquella mercadería recibida en forma provisoria pero luego consideradas de “no recibo” por incumplimiento a las especificaciones técnicas que rigen esta adquisición.

En caso de no cumplir con la mencionada sustitución la Administración podrá rescindir sin más trámite, el contrato, perdiendo el adjudicatario la Garantía de Fiel Cumplimiento, en caso que corresponda efectuar el mismo.

ARTÍCULO  19°: SANCIONES.

La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarias, habilitará a la Intendencia de Montevideo a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

ARTÍCULO  20°: MULTAS

En caso que la única entrega o las entregas parciales, se cumplan fuera del plazo, el adjudicatario - con su incumplimiento- dará lugar a la aplicación automática, por parte de la Administración, de una multa equivalente al 0.1 % (uno por mil), del importe de la mercadería, por cada día de atraso.

Si el atraso en que incurriera el adjudicatario, alcanzara 30 (treinta) días calendario. la Administración podrá rescindir, sin más trámite, el contrato, dando lugar a la pérdida del depósito de Garantía de Fiel de Cumplimiento.

# ARTÍCULO  21°: CESIÓN DEL CONTRATO.

El contratista no podrá ceder su contrato, en todo o en parte sin el consentimiento expreso, por escrito de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del T.O.C.A.F.

# ARTÍCULO  22°: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL.

La Intendencia de Montevideo exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, la exhibición del Certificado Único Municipal al día expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia de Montevideo.

Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de Contribuyentes, Atrio de Soriano, Planta baja del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

# ARTÍCULO  23°: CONSULTAS Y SOLICITUD DE PRÓRROGA.

Los interesados en participar podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de esta compra , hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de ofertas.

Las consultas se harán  en el  Municipio D General Flores 4694 esq Bage (entre Carreras Nacionales y Corrales) en el horario de 08:00 a 16:00 horas, por e-mail a sergio.raymond@imm.gub.uy o vía fax 25148807, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

# ARTÍCULO  26°: REGISTRO DE PROVEEDORES.

Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Intendencia de Montevideo. De no hallarse registrados al momento de la presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. En caso de ser adjudicatario deberá concurrir a Atención a Proveedores con la documentación necesaria a los efectos de obtener la inscripción definitiva en dicho Registro.

# ARTÍCULO  27º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Municipio D General Flores 4694 esq Bage (entre Carreras Nacionales y Corrales)  , en la fecha y hora establecidos en la hoja de invitación.