CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRAN PARA EL LLAMADO A COMPRA DIRECTA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS AUXILIARES PARA LAMPARA DE MERCURIO DE ALTA PRESION.

# Artículo 1º. DISPOSICIONES APLICABLES

Este llamado se regirá por:

a.- el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales (Res. 1280/93 del Int. Mpal.)

b.- el presente Pliego Particular de Condiciones.

Articulo 2º. - OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es la adquisición de:

Item 1. - 300(TRECIENTOS) Equipos auxiliares tipo interior, compuestos por balasto y condensador adecuados para lámparas de 125 w de mercurio alta presión.

Item 2. 50 (CINCUENTA) Equipos auxiliares tipo interior, compuestos por balasto y condensador adecuados para lámparas de 250 w de mercurio alta presión .

La I.M.M. podrá adjudicar a varios oferentes en forma parcial, las cantidades que estime convenientes.

Articulo 3º. - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2.1. - Generalidades.

Los balastos y condensadores serán aptos para estar conectados a una tensión de red de 230 V + / - 5 % y una frecuencia de 50 Hz.  Para estas variaciones, el rango de variación de la tensión en bornes de la lámpara deberá encontrarse en los valores limites para la cual fue diseñada.

2.2. - Balastos de lámparas de vapor de mercurio.

Los balastos deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 922 y IEC 923.

Los balastos irán provistos de un sistema de conexión a la bandeja mediante un tornillo. Dispondrán de una regleta de conexión que permita el paso de cables de hasta 2.5mm2 de sección. Dicha regleta deberá estar firmemente sujeta a la carcasa de la reactancia.

Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre o de aleación de cobre u otro material apropiado no corroible.

Los balastos deberán ser del tipo “interior”, y cumplirán lo especificado en la norma IEC 922 sección 2 “Prescripciones de seguridad” item 7.1 “Protección contra contactos accidentales con las partes activas”.

2.3. -Condensadores.

Los condensadores destinados a la corrección del factor de potencia, deberán cumplir las siguientes exigencias:

a.- Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión máxima de servicio en voltios, la capacidad nominal en mF, la frecuencia nominal en Hz y los límites de temperaturas de funcionamiento.

b.- Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal. El barnizado, esmaltado oxidación de piezas metálicas, no será admisible como protección entre contactos fortuitos, no considerándolos con suficiente aislamiento.

C.- Las conexiones se efectuarán mediante terminales “Faston” y deberán fijarse de tal forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión.

D.- Las piezas conductoras de la corriente deberán ser de cobre o de aleación de cobre u otro material apropiado no corroible.

e.- El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior será, como mínimo de dos megohmios y resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2000 voltios de la frecuencia de 50 Hz.

f.- Los condensadores serán secos y autorregenerables.

g.- Los condensadores deberán ser capaces de corregir el factor de potencia de forma que sea mayor o igual que 0.92. Serán desestimadas las propuestas que no cumplan con este requerimiento.

Articulo 4º. - DATOS / LITERATURA TECNICA.

Los oferentes establecerán en sus propuestas todas las especificaciones técnicas de lo ofrecido. El oferente podrá incluir en su propuesta todo otro dato que juzgue de interés para la evaluación de la misma.

Deberá indicar en forma clara, en la literatura técnica entregada, las referencias de los materiales ofertados. Si no se establece la mencionada identificación la Administración no tendrá en cuenta la información técnica suministrada.

El oferente deberá suministrar, independientemente de que estos datos se encuentren en los catálogos,  los siguientes datos garantizados:

a.- Marca, procedencia y modelo.

b.- Potencia nominal

C.- Intensidad nominal.

D.- Factor de potencia lámpara-balasto.

e.- Temperatura máxima nominal de funcionamiento.

f.- Incremento de temperatura admisible de un arrollamiento.

g.- Sección del conductor en el arrollamiento.

h.- Dimensiones del conjunto.

con el agregado de todo otro dato que juzguen de interés para una mayor ilustración de lo ofertado.

Se sobreentenderá que todos los datos suministrados tendrán el carácter de compromiso, vale decir que en el momento de la recepción, la I.M.M. exigirá una estricta correspondencia entre lo entregado y lo establecido en la propuesta así como con las muestras presentadas.

Articulo 5º. - PRESENTACION DE MUESTRAS.

5.1. - Presentación:

El oferente entregará un conjunto (balasto y condensador), en carácter de muestra del material ofrecido, en el Municipio D General Flores 4694 esquina Bage (entre Corrales y Carreras Nacionales), hasta treinta minutos antes de la hora fijada para la apertura.

5.2. - Retiro:

Las muestras deberán retirarse dentro de los siguientes plazos:

. No adjudicatarios:  dentro de los 60 días contados a partir del día siguiente al de la comunicación de adjudicación definitiva.

.Adjudicatarios:  dentro de los sesenta días contados a partir del día siguiente al de la fecha de la recepción definitiva. La devolución se hará contra entrega de recibo.

Una vez transcurrido dicho plazo, las muestras quedarán sin valor alguno a los efectos de su devolución y no habrá derecho a reclamación alguna.

Articulo 6º. - MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Se establece en 60  (sesenta) días hábiles.

Articulo 7º. – ENTREGA DE LA MERCADERIA.

Los oferentes propondrán el plazo de entrega de la totalidad del suministro, el cual será considerado a partir de la fecha de notificación de adjudicación de la propuesta.

La brevedad del mismo será considerado como uno de los factores de importancia al momento de la adjudicación.

La descarga y ubicación de la mercadería donde el Municipio determine será por cuenta del adjudicatario y con personal propio.

Previo a cada entrega, el adjudicatario deberá comunicarse con el Municipio D tel 19507479 en el horario de 08:00 a 16:00  a efectos de coordinar la realización de la misma.

Si se constata que alguna de las condiciones de entrega no es cumplida, la IMM se reserva el derecho a rechazar la partida.

Articulo 8º. - PRECIO

La cotización de precios podrá ser formulada: en condición plaza, en moneda nacional uruguaya o en dólares estadounidenses.

Se entiende por mercadería de recibo, aquella entregada en destino, libre de todo otro gasto.

Los oferentes podrán cotizar precios preferenciales en el caso de resultar adjudicatarios de mas de un item.

El precio comprenderá en todos los casos, el flete y descarga de la mercadería cotizada en un sitio (colocada en galpón) a determinar por el Municipio D

Articulo 9º. - FORMULA PARAMETRICA.

Los precios serán ajustados de acuerdo a la siguiente fórmula:

P = Po  (0.80 D/Do + 0.20 CV/CVo)

P = Precio Ajustado.

Po = Precio de la Oferta.

D = Cotización del Dólar Estadounidense Interbancario, Tipo Vendedor (B.C.U) correspondiente al día de entrega de la mercadería.

Do = Idem. (B.C.U) correspondiente a la fecha de apertura de la Licitación.

CV = Indice General de Precios de Consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al mes anterior a la fecha de entrega del material.

CVo = Idem. , correspondiente al mes anterior, al día de la apertura.

Articulo 10º. - FORMA DE PAGO.

El pago de la factura principal y del ajuste de precios se realizará, como máximo, a los treinta días calendario, contados a partir de su presentación en Contaduría General.

La factura por el ajuste de precios se presentará junto a la factura principal correspondiente y se abonará también dentro del plazo antes establecido.

La IMM podrá realizar el pago con cheques de pago diferido, acordándose en su momento con el adjudicatario, las condiciones de los mismos.

En caso que el pago en moneda nacional se efectúe a partir de los 60 (sesenta) días contados desde la presentación de la factura en Contaduría, se aplicará la tasa de interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones menores a un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15 Ley 14.095 – Circular1695) vigente en el mes de vencimiento de los antes referidos sesenta días y solamente por los días que superen dicho plazo.

No se liquidan intereses para pagos en moneda extranjera.

Articulo 11º. - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación, él / los adjudicatario/s constituirá/n una garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la contratación, pudiendo efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 18 del pliego Único de Bases y Condiciones.

En caso que el depósito se realice con cheque, este deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

Cuando los depósitos se realicen mediante Aval Bancario, los adjudicatarios deberán tener presente que el Banco fiador deberá aceptar que las sumas depositadas en garantía quedarán a disposición de la Intendencia Municipal de Montevideo, hasta que ésta disponga su devolución. A su vez no demandará ningún tramite judicial ni  discusión alguna si fuese a hacerse efectivo el pago de su primer requerimiento escrito, el cual se efectuará indefectiblemente en la Tesorería de la Intendencia Municipal de Montevideo.

La garantía caducará con la devolución original de la misma, o en su caso prescribirá en el plazo legal de 20 (veinte) años a partir de la fecha de su emisión.

En el caso de cualquier otro tipo de garantía con plazo. Si 15 (quince) días antes de su vencimiento, aun quedaren obligaciones pendientes del adjudicatario, éste deberá tramitar y depositar otra garantía por tiempo suficiente para cumplir esas obligaciones. En caso contrario la IMM dentro de los 5 (cinco) días previos a tal vencimiento podrá hacer efectivo el monto de la garantía disponiendo el monto del depósito del importe líquido de la misma, en una cuenta especial a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Este importe sólo será devuelto, contra  la presentación de una nueva garantía suficiente o por la declaración, por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo, de que se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones del adjudicatario.

Articulo 12º. - PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS SUMINISTROS.

Para verificar la calidad de los suministros, la IMM  dispondrá de la realización de ensayos de los items solicitados conforme a las normas y/o procedimientos indicados en el presente pliego.

A tales efectos podrá utilizar los servicios de UNIT o el IIE como organismos certificadores y de los servicios del IIE o Laboratorio de UTE como entes de referencia para la realización de ensayos.

Los errores de medida que se tengan en los ensayos y/o procedimientos serán considerados de modo de no perjudicar al oferente o al adjudicatario.

La tolerancia de los resultados de ensayo y/o procedimientos respecto a los datos garantizados por el proveedor, que resulten en un valor mensurable, será el indicado en las normas o especificado en el presente pliego.

El procedimiento a utilizarse para verificar la calidad  será:

1. - Verificación de la oferta.

La IMM se reserva el derecho de rechazar la oferta si verifica que alguno de los datos garantizados no es cumplido por las muestras presentadas.

Se subraya que la aceptación de la muestra no podrá ser interpretada en ninguna circunstancia como causal de aceptación del suministro a entregar por el adjudicatario del contrato.

En virtud de los ensayos a que serán sometidas las muestras, las que no fueran adjudicadas serán devueltas en el estado que salgan de los mismos.

Para verificar la oferta la IMM podrá solicitar al oferente:

1.1. - Ensayos de tipo (los mismos deberán tener una vigencia no mayor a 5 años)

1.2. - Protocolos de ensayos

1.3. - Homologaciones por instituciones de reconocido prestigio del país.

Para la presente licitación se verificará que la muestra presentada cumpla con los datos garantizados presentados en la oferta; y si el oferente los tuviera, antecedentes de ensayos de los materiales ofertados en el país (1.3)

2. - Verificación en el período de fabricación.

La I.M.M. se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos cubiertos por las especificaciones técnicas o datos garantizados en el período de fabricación, en la época del embarque o en cualquier otro momento que juzgue necesario. Para ello deberán ser proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso a los laboratorios, dependencias donde están siendo fabricados los equipos en cuestión, locales de embalaje, etc., así como proporcionar personal calificado para brindar información y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio, personal para la ejecución de los ensayos en fábrica y en caso que la fábrica estuviera fuera de los límites de Montevideo, estadía de un técnico de la IMM en sitio (4 días, traslados en país de origen, alojamiento y viáticos) correrán por cuenta del Adjudicatario. Los costos de traslados a fábrica corren por cuenta de la Administración.

3. - Verificación de los datos garantizados en la recepción de lotes.

Previo a la recepción definitiva podrá realizarse una verificación del cumplimiento de los datos garantizados:

3.1. - Inspección de la mercadería en la entrega.

3.2. - Ensayos de taller de cada uno de los lotes de acuerdo al muestreo definido en la presente licitación.

3.3. - De acuerdo a los resultados anteriores o si la IMM lo considera necesario, Ensayos de Recepción realizados en laboratorios externos o en laboratorios del fabricante bajo certificación de un organismo de reconocido prestigio.

Para la presente licitación se realizarán las siguientes verificaciones en el momento de la entrega:

- En 3.1 cantidad de mercadería entregada y marcado (columna II)

    - En 3.2 utilizando una lámpara de referencia (envejecida) y en las mismas condiciones eléctricas se registrarán los siguientes parámetros eléctricos del conjunto equipo-lámpara:

- Potencia Nominal,

- Intensidad nominal

- Factor de potencia

- Temperatura

- Dimensiones.

Por lo menos se realizarán inspecciones sobre 3 unidades elegidas al azar de cada item en presencia del adjudicatario y comprador cada 100 o fracción de cada lote.

Realizada la verificación, para que se considere que hubo falla basta que una unidad no cumpla con lo especificado en uno de los items. Se considera falla cuando los parámetros medidos  tengan un error mayor al 3 % del valor promedio de los parámetros de las muestras obtenidas.

En caso de presentarse falla la IMM tomará las acciones que considere más convenientes tales como rechazar la partida, efectuar la totalidad de los ensayos de recepción de los Lotes de acuerdo a las normas solicitadas o volver a repetir los ensayos de verificación de todos a algunos de los datos garantizados.

Los ensayos de recepción de lotes se efectuarán en laboratorios externos o en los laboratorios del fabricante bajo la certificación del organismo certificador.

El control se realizará por muestreo y el lote será aceptado si la cantidad de defectos en la muestra cumple con el criterio de aceptación.

Las muestras deben someterse en el orden indicado, a los ensayos indicados en la columna IV.

Se realizará una inspección por atributos según lo especificado en la norma UNIT 472 utilizando un plan de muestreo doble de AQL = 4 %, nivel de inspección normal.

El tamaño de la muestra se determinará en función del tamaño del lote según lo especificado en la norma UNIT 472.

Los costos de estos ensayos de recepción serán a cargo del oferente y los costos de inspección realizada por el organismo certificador (en origen o localmente) serán de cuenta de la IMM.

Balastos para lámparas de descarga (IEC 922.

| ENSAYO | II | III | IV | Item de la norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marcado | X | X | X | 1-6 |
| Protección contra contactos accidentales con las partes activas | X | X | X | 2-7 |
| Bornes | X | X | X | 2-8 |
| Puesta a tierra | X | X | X | 2-9 |
| Resistencia a la humedad y aislamiento | X | X | X | 2-10 |
| Ensayo de impulso de A.T. | X | X | X | 2-11 |
| Endurancia térmica de los bobinados | X |  |  | 2-12 |
| Calentamiento | X | X | X | 2-13 |
| Partes conductoras de corriente y conexiones | X | X | X | 2-14 |
| Líneas de fuga y distancias en el aire | X | X | X | 2-15 |
| Resistencia al calor, al fuego y a las corrientes de fuga. | X |  |  | 2-16 |
| Resistencia a la corrosión. | X |  |  | 2-17 |

## Balastos para lámparas de descarga (IEC 923.

| ENSAYO | II | III | IV | Item de la norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de potencia | X | X | X | 0-6 |
| Corriente absorbida | X | X | X | 0-7 |
| Forma de onda | X | X | X | 0-8 |
| Protección contra las influencias magnéticas | X |  |  | 0-9 |
| Ajuste del balasto | X | X | X | 1-11 |
| Corriente de cortocircuito | X | X | X | 1-12 |
| Tensión a circuito abierto | X | X | X | 1-13 |

Articulo 13º. - RECEPCION DE LA MERCADERIA.

Con anterioridad al pedido de ensayos de recepción del material, el Contratista deberá enviar a la I.M.M. un informe que será sometido a la aprobación de la misma, donde contará la siguiente información respecto de los ensayos de rutina y especiales:

. Métodos de ensayo.

. Información del instrumental y equipamiento auxiliar a emplearse, en particular constantes y errores de los mismos.

. Circuitos a emplearse.

. Modelo de los protocolos según los cuales se registrará la información obtenida, así como los valores límites establecidos por Normas.

13.1. - Recepción en fábrica.

La IMM podrá realizar en origen la recepción de la mercadería, en el laboratorio del fabricante, con la supervisación de un técnico designado por la I.M.M.

El fabricante entregará o enviará, al mismo los protocolos de todos los ensayos ya realizados. Después de que el técnico designado por la I.M.M., examine los protocolos, una de las vías será devuelto al Contratista, firmada en el caso de aprobación.

Posteriormente se realizarán los ensayos de recepción establecidos.

En caso de que a juicio de la I.M.M. los materiales u otros elementos presentasen desviaciones o defectos respeto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista, deberá efectuar todas las reparaciones, modificaciones o sustituciones a satisfacción de la I.M.M.

En esta situación se dejará constancia de los cambios solicitados por la I.M.M. en los respectivos protocolos de recepción.

En todos los casos el Oferente presentará un certificado estableciendo que los equipos suministrados están de acuerdo con todos los requisitos de éstas Especificaciones y conforme a las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por la I.M.M.

Se procederá al embarque de éstos suministros solo cuando hayan cumplido previamente a satisfacción de la I.M.M. todas las verificaciones y ensayos establecidos.

13.2. - Recepción provisoria.

La  Administración realizará una recepción provisoria de la mercadería dentro de los 10 días hábiles posteriores a su entrega. La recepción provisoria habilitará al Adjudicatario a presentar las facturas correspondientes e iniciar las gestiones de cobro.

La I.M.M. podrá seleccionar una muestra del lote de acuerdo a la norma UNIT 472-75 y  realizar las siguientes inspecciones:

- Inspección de Calidad.  Se verificará que la calidad de la muestra presentada en la oferta corresponda a la mercadería del lote seleccionada.

- Inspección eléctrica.  Se suministrará tensión al conjunto verificando su perfecto funcionamiento.

Estos ensayos se realizarán según un plan de muestreo simple con un nivel de control normal II y un AQL del 6.5 % según la norma UNIT 472-75.

13.3. - Recepción definitiva.

La Administración hará la recepción definitiva de la mercadería adjudicada a los 180 (ciento ochenta) días de haberse realizado la recepción provisoria de la totalidad del suministro. La recepción definitiva habilitará al Adjudicatario a recuperar el depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento. Hasta que no se realice la recepción definitiva el Adjudicatario será responsable de las deficiencias o incumplimientos (en el material recibido) que la Administración pudiese constatar.

Los incumplimientos a las condiciones exigidas podrán verificarse en:

a.- Mercadería sin uso en el momento de remover el  packing y previamente a ser instaladas.

b.- Mercadería ya instalada en la vía pública.

c.-En la mercadería ensayada según las normas de fabricación correspondientes o sus sustitutas.

Articulo 14º. - REPOSICION DE CONJUNTOS.

El adjudicatario, previamente a la realización de la recepción definitiva, deberá sustituir todos aquellas balastos y/o condensadores recibidos en forma provisoria pero luego consideradas de “no recibo” por incumplimiento a las especificaciones técnicas que rigen esta adquisición.

En caso de no cumplir con la mencionada sustitución. la Administración podrá rescindir sin más trámite, el contrato, perdiendo el adjudicatario la Garantía de Fiel Cumplimiento, en caso que corresponda efectuar el mismo.

Articulo 15º. - SANCIONES / MULTAS.

En caso que la única entrega ó las entregas parciales, se cumplan fuera del plazo, el adjudicatario - con su incumplimiento- dará lugar a la aplicación automática, por parte de la Administración, de una multa equivalente al 0.1 % (uno por mil), del importe de la mercadería, por cada día de atraso.

Si el atraso en que incurriera el adjudicatario, alcanzara 30 (treinta) días calendario,  la Administración podrá rescindir - sin más trámite- el contrato. En caso de haberse efectuado el depósito de Garantía de Fiel de Cumplimiento de contrato, sufrirá la pérdida del mismo.

Articulo 16º. - ACLARACIONES DE LOS PLIEGOS

Los interesados en presentar ofertas, podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de los pliegos de condiciones hasta 3(tres) días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas, en el Municipio D entre las 08:00 y 16:00 horas  o a los teléfonos:

1950.7479, fax 25148807 o vía e-mail a:

sergio.raymond @imm.gub.uy.

Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Articulo 17º. -CRITERIO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Se tendrá en cuenta entre otros los siguientes factores:

a. Cumplimiento de las condiciones exigidas.

b. Características técnicas.

C. Precio.

d. Plazo de entrega.

e. Garantía por el material licitado.

Articulo 18º. - CERTIFICADO UNICO MUNICIPAL

La I.M.M. exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo el cobro de los haberes que se le adeuden, la exhibición del CERTIFICADO UNICO MUNICIPAL, expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia Municipal de Montevideo.

Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de Cobro de Morosos, piso 1 y ½ del Palacio Municipal. (Art. 24 del Decreto 27.803 de la Junta Departamental de Montevideo.)

Articulo 19º. -

La IMM, podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del T.O.C.A.F, recurrir a los institutos de mejoramiento de ofertas y/o entablar negociaciones paralelas, con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de calidad y/o precio.

Articulo 20º. -  CESION DEL CONTRATO.

En ningún caso se admitirá la cesión de las obligaciones y derechos emergentes del contrato, sin previa autorización de la IMM.

El incumplimiento de ésta cláusula dará lugar a la rescisión del contrato.

Articulo 21º. - RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del  Municipio D General Flores 4694 esquina Bage (entre Corrales y Carreras Nacionales en la fecha y hora establecidos en la hoja de invitación.