CONDICIONES PARTCULARES QUE REGIRAN EL LLAMADO A COMPRA DIRECTA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO D

NORMATIVA

En todo lo no previsto por el presente Pliego, rige lo dispuesto por el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales, inclusive la preferencia a los productos nacionales, prevista en el art. 9.5 del citado Pliego.

Articulo 1º OBJETO.

El objeto de la presente convocatoria es la adquisición de:

20(VEINTE) contactores TETRAPOLARES para 380 Vac, de intensidad máxima de empleo, In (A) 63, categoría AC1 para una temperatura ambiente menor a 40 °C,  según norma IEC 947, tensión de comando 230 Vac, 50 Hz.

20(VEINTE)  contactores TETRAPOLARES para 380 Vac, de intensidad máxima de empleo, In (A) 80, categoría AC1 para una temperatura ambiente menor a 40 °C,  según norma IEC 947, tensión de comando 230 Vac, 50 Hz.

5 (cinco) contactores TETRAPOLARES para 380 Vac, de intensidad máxima de empleo, In (A) 100, categoría AC1 para una temperatura ambiente menor a 40 °C,  según norma IEC 947, tensión de comando 230 Vac, 50 Hz.

10 (DIEZ) Interruptores termo magnéticos tripolares,  intensidad nominal, In (A) 63 fijo, tensión nominal Ue (KV) 0.40, según norma IEC 898, poder de corte mayor o igual a  10kA, para riel DIN.

Presentar certificado Ursea.

5(CINCO) Interruptores termo magnéticos tripolares,  intensidad nominal, In (A) 100 fijo, tensión nominal Ue (KV) 0.40, según norma IEC 947, poder de corte mayor o igual a  30kA, caja moldeada.

Presentar certificado Ursea.

10 (DIEZ) Interruptores termo magnéticos tripolares,  intensidad nominal, In (A) 30 fijo, tensión nominal Ue (KV) 0.40, según norma IEC 898, poder de corte mayor o igual a  10kA, para riel DIN.

Presentar certificado Ursea.

6 (SEIS)interruptores termo magnéticos tetrapolares, intensidad nominal, In (A)  75 fija,  de tensión nominal Ue (KV) 0.40,  según norma IEC 947-2, poder de corte mayor o igual a 30 kA, en caja moldeada, con neutro avanzado.

Presentar certificado Ursea.

6 (SEIS) interruptores termo magnéticos tetrapolares, intensidad nominal, In (A)  100 fija,  de tensión nominal Ue (KV) 0.40,  según norma IEC 947-2, poder de corte mayor o igual a 30 kA, en caja moldeada, con neutro avanzado.

Presentar certificado Ursea.

6 (SEIS) interruptores termo magnéticos tetrapolares, intensidad nominal, In (A)  40 fija,  de tensión nominal Ue (KV) 0.40, según norma IEC 947, poder de corte mayor o igual a 15 kA, en caja moldeada.

.

Presentar certificado Ursea.

30 (TREINTA) interruptores horarios digitales con controlador astronómico según norma EN 60730. Tensión de alimentación 230 Vac, 50 Hz.

Presentar certificado Ursea.

Articulo 3º.- 	DATOS GARANTIZADOS.

Literatura Técnica.

Los oferentes establecerán en sus propuestas todas las especificaciones técnicas de lo ofrecido. El oferente podrá incluir en su propuesta todo otro dato que juzgue de interés para la evaluación de la misma.

Deberá indicar en forma clara, en la literatura técnica entregada, las referencias de los materiales ofertados. Si no se establece la mencionada identificación la Administración no tendrá en cuenta la información técnica suministrada.

El oferente deberá suministrar, independientemente de que estos datos se encuentren en los catálogos,  los siguientes datos garantizados:

1.- Contactores

a.- Intensidad máxima de empleo en AC1(A). Para temperaturas menores o iguales a 40°C, a 55°C y 70°C.

b.- Tensión nominal de empleo (V).

c.- Conformidad a las normas IEC 947.

d.- Cubre bornes de protección : Integrado.

e.- Temperatura del aire ambiente para funcionamiento según IEC 947.

f.-  Tensión nominal de aislamiento según IEC 947.

g.- Límites de frecuencia de la corriente de empleo.

h.- Intensidad máxima térmica Ith (intensidad térmica convencional asignada, según IEC 947) menor o igual a 40 °C.

i.- Poder de corte I eficaz según IEC 947 para 0.4 kV.

j.- Intensidad temporal admisible, si la corriente era previamente nula desde 15 mn, durante 1s, 5s, 10s, 30s, 1mn, 3mn y 10 MN, con la temperatura ambiente menor o igual a 40°C.

k.- Impedancia media por polo (a Ith y 50 Hz) en mohmios.

l.- Potencia disipada por polo.

m.- Sección máxima de conexión.

n.- Robustez eléctrica. Gráficas de millones de ciclos de maniobras según la intensidad (A) cortada (intensidad de carga) en AC1.

o.- Dimensiones.

p.- Peso.

q.- Temperatura de aire ambiente para almacenamiento.

r.- Traslado, embalaje. Se determinará el tipo de transporte y la forma en que vienen embalados.

s.- Método y precauciones para el acopio.

t.- Marcas e indicaciones. Los contactores deberán marcarse de acuerdo a la norma IEC 947.

u.- Métodos de montaje. Inclinaciones, posiciones de funcionamiento, etc.

v.- Tensión y frecuencia de alimentación de la bobina.

w.- Rango de variación de la tensión de la bobina.

2.- Interruptores

a.- Conformidad con las recomendaciones internacionales IEC 947-2 y/o IEC 898. Deberá presentar un certificado que asegure la conformidad.

b.- Marca, modelo y procedencia.

c.- Tensión asignada de aislamiento, Ui (kV).

d.- Tensión asignada soportada al impulso, UIMP(kV).

e.- Poder de interrupción de cortocircuito último, Icu (kA).

f.- Tensión de empleo, Ue (V).

g.- Categoría de empleo

h.- Intensidad de corta duración admisible, Icw (A).

i.-  Poder de interrupción de cortocircuito de servicio, Ics (kA).

j.-  Aptitud para el seccionamiento.

k.- Tropicalización.

l.-  Grado de contaminación III, según norma CEI 947-1

m.-Aislamiento de la cara frontal, clase II

n.- Grado de protección IP405, según norma CEI 529.

o.- Resistencia a los ciclos de cierre y apertura.

p.- Deben poseer cubre bornes y separadores de fase

q.- Dimensiones

r.- Peso.

s.- Temperatura de aire ambiente para almacenamiento.

t.- Traslado, embalaje. Se determinará el tipo de transporte y la forma en que vienen embalados.

u.- Método y precauciones para el acopio.

v.- Marcas e indicaciones. Los interruptores deberán marcarse de acuerdo a la norma IEC 947/IEC 898.

w.- Métodos de montajes. Inclinaciones, posiciones de funcionamiento, etc..

x.- El mando del interruptor será por empuñadura.

3.- Interruptores horarios

a.- Puntos de maniobra almacenados en EEPROM

b.- Conformidad con la norma

c.- Dimensiones

d.- Peso

e.- Tensión Ue = 230 Vac +/- 10 %, 50 Hz.

f.-  Temperatura de operación.

g.- Consumo.

h.- Un contacto inversor, normal abierto y normal cerrado.

i.-  Carga resistiva AC1 16 A-250V DC 2A-48V (cos fi = 1)

j.-  Carga inductiva 4A-250 V (cos fi = 0.6)

k.- Sección máxima de conexión.

Articulo1º.-	PRESENTACION DE MUESTRAS.

En local del Municipio D cito en General Flores 4694 esq Bage ( entre con. Corrales y Carreras Nacionales) en el Horario de 08.00 a 16.00

Articulo 2º.-	MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Se establece en 60  (sesenta) días hábiles.

Articulo 3º.-	ENTREGA DE LA MERCADERIA.

A partir de la notificación de la adjudicación el adjudicatario contará con el plazo por el establesido calendario para realizar la entrega.

La mercadería será entregada en lugar a determinar dentro del municipio

Previo a cada entrega, el adjudicatario deberá comunicarse con el Sector Compras del Municipio (1950 7479 ), a efectos de coordinar la realización de la misma.

La descarga de la mercadería será por cuenta del adjudicatario.

Si se constata que alguna de las condiciones de entrega no es cumplida, el Municipio se reserva el derecho a rechazar la partida.

Articulo 4º.-	PRECIO.

La cotización será  formulada en condición plaza, en moneda nacional uruguaya o en dólares estadounidenses.

Los impuestos deberán discriminarse del precio, en caso de que no se realice de esta manera se entenderá que estos se encuentran incluidos en el mismo.

Se entiende por mercadería de recibo, aquella entregada en destino, libre de todo otro gasto.

El precio comprenderá el flete y descarga de la mercadería adjudicada, en un sitio (colocada en galpón) a determinar por el Municipio

Articulo 5º. - PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD DEL SUMINISTRO.

Para verificar la calidad de los suministros, la IMM  dispondrá de la realización de ensayos de los items solicitados conforme a las normas y/o procedimientos indicados en el presente pliego.

A tales efectos podrá utilizar los servicios de UNIT o el IIE como organismos certificadores y de los servicios del IIE o Laboratorio de UTE como entes de referencia para la realización de ensayos.

Los errores de medida que se tengan en los ensayos y/o procedimientos serán considerados de modo de no perjudicar al oferente o al adjudicatario.

La tolerancia de los resultados de ensayo y/o procedimientos respecto a los datos garantizados por el proveedor, que resulten en un valor mensurable, será el indicado en las normas o especificado en el presente pliego.

El procedimiento a utilizarse para verificar la calidad  será:

- - Verificación de la oferta.

La IMM se reserva el derecho de rechazar la oferta si verifica que alguno de los datos garantizados no es cumplido por las muestras presentadas.

Se subraya que la aceptación de la muestra no podrá ser interpretada en ninguna circunstancia como causal de aceptación del suministro a entregar por el adjudicatario del contrato.

En virtud de los ensayos a que serán sometidas las muestras, las que no fueran adjudicadas serán devueltas en el estado que salgan de los mismos.

Para verificar la oferta la IMM podrá solicitar al oferente:

1.1	Ensayos de tipo (los mismos deberán tener una vigencia no mayor a 5 años)

1.2	Protocolos de ensayos

1.3	Homologaciones por instituciones de reconocido prestigio del país.

Para la presente compra se deberá presentar con la oferta:

1.1	Antecedentes si el oferente los tuviera, de ensayos de los materiales ofertados en el país o en la región.

Certificado de Homologación de todos artículos licitados,  expedido por  UTE  o URSEA.

- - Verificación en el período de fabricación.

La I.M.M. se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos cubiertos por las especificaciones técnicas o datos garantizados en el período de fabricación, en la época del embarque o en cualquier otro momento que juzgue necesario. Para ello deberán ser proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso a los laboratorios, dependencias donde están siendo fabricados los equipos en cuestión, locales de embalaje, etc., así como proporcionar personal calificado para brindar información y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio, personal para la ejecución de los ensayos en fábrica y en caso que la fábrica estuviera fuera de los límites de Montevideo, estadía de un técnico de la IMM en sitio (4 días, traslados en país de origen, alojamiento y viáticos) correrán por cuenta del Adjudicatario. Los costos de traslados a fábrica corren por cuenta de la Administración.

- - Verificación de los datos garantizados en la recepción de lotes.

Previo a la recepción definitiva podrá realizarse una verificación del cumplimiento de los datos garantizados:

3.1..- Inspección de la mercadería en la entrega.

3.2.- Ensayos de taller de cada uno de los lotes de acuerdo al muestreo definido en la presente licitación.

3.3.- De acuerdo a los resultados anteriores o si la IMM lo considera necesario, Ensayos de Recepción realizados en laboratorios externos o en laboratorios del fabricante bajo certificación de un organismo de reconocido prestigio.

Articulo 6º.-	 RECEPCION DE LA MERCADERIA.

1. - Recepción provisoria.

La  Administración realizará una recepción provisoria de la mercadería, dentro de los 10 días hábiles posteriores a su entrega. La recepción provisoria habilitará al Adjudicatario a presentar las facturas correspondientes e iniciar las gestiones de cobro.

2. - Recepción definitiva.

La Administración hará la recepción definitiva de la mercadería adjudicada a los 180 (ciento ochenta) días de haberse realizado la recepción provisoria de la totalidad del suministro. La recepción definitiva habilitará al Adjudicatario a recuperar el depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento. Hasta que no se realice la recepción definitiva el Adjudicatario será responsable de las deficiencias o incumplimientos (en el material recibido) que la Administración pudiese constatar.

Los incumplimientos a las condiciones exigidas podrán verificarse en:

a.- Mercadería sin uso en el momento de remover el  packing  y previamente a ser instaladas.

b.- Mercadería ya instalada en la vía publica.

c.-En la mercadería ensayada según las normas de fabricación correspondientes o sus sustitutas.

Articulo 7º.-	 REPOSICION DE MERCADERIA.

El adjudicatario, previamente a la realización de la recepción definitiva, deberá sustituir todas aquellos elementos recibidos en forma provisoria pero luego considerados de “no recibo” por incumplimiento a las especificaciones técnicas que rigen esta adquisición.

En caso de no cumplir con la mencionada sustitución, la Administración podrá rescindir sin más trámite, el contrato, perdiendo el adjudicatario la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Articulo 8º.- SANCIONES / MULTAS.

En caso que la única entrega ó las entregas parciales, se cumplan fuera del plazo, el adjudicatario - con su incumplimiento- dará lugar a la aplicación automática, por parte de la Administración, de una multa equivalente al 1 % (uno por ciento), del importe de la mercadería, por cada día de atraso.

Si el atraso en que incurriera el adjudicatario, alcanzara quince días. la Administración podrá rescindir - sin más trámite- el contrato, dando lugar a la pérdida del depósito de Garantía de Fiel de Cumplimiento.

Articulo 9º.- ACLARACIONES DE LOS PLIEGOS

Los interesados en presentar ofertas, podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de los pliegos de condiciones hasta 3(tres) días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas, en el Municipio D  entre las 08.00 y 16:00 horas  o a los teléfonos:

1950+7479 fax 25148807 vía e-mail a:

sergio. raymond@imm.gub.uy.

Articulo 10º. - CERTIFICADO UNICO MUNICIPAL

La I.M.M. exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo el cobro de los haberes que se le adeuden, la exhibición del CERTIFICADO UNICO MUNICIPAL, expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia Municipal de Montevideo.

Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de Cobro de Morosos, piso 1 y ½ del Palacio Municipal. (Art. 24 del Decreto 27.803 de la Junta Departamental de Montevideo.)

Articulo 11º. – MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES.

La IMM, podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del T.O.C.A.F, recurrir a los institutos de mejoramiento de ofertas y/o entablar negociaciones paralelas, con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de calidad y/o precio.

Artículo 12º- CRITERIOS DE EVALUACION

Se evaluará en forma independiente cada componente interruptores termo magnéticos, contactores e interruptores horarios digitales. Por ejemplo: para los interruptores termo magnéticos se tomará el precio global de la oferta (sin IVA).

A criterio de la Administración cada suministro deberá cumplir con un mínimo aceptable, dado por la conformidad en los siguientes puntos

1. -Cumplimiento de las especificaciones solicitadas  Datos Garantizados.

2. - Cumplimiento con los plazos de entrega.

Se tendrá en cuenta entre otros los siguientes factores:

a. Cumplimiento de las condiciones exigidas.

b. Características técnicas.

c. Precio.

d. Plazo de entrega.

e. Garantía por el material licitado.

Articulo 13º.- PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL.

A los efectos de la aplicación de lo previsto en el artículo 9.5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en lo referente a la preferencia de los productos nacionales frente a los extranjeros, los proponentes que deseen acogerse a éste régimen deberán indicar claramente el origen de los productos cotizados y su porcentaje de integración nacional, debiendo presentar certificado de origen nacional expedido por la Cámara de Industrias del Uruguay.

Articulo 14o.- RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Municipio D  ubicado en General Flores 4694 esq Bage en la fecha y hora establecidos en la hoja de invitación.